SILICA GEL – PŘEHLED APLIKACÍ

| Zemní plyn | snižuje kondenzační teplotu při sušení kontrola rosného bodu pro uhlovodíky regenerace uhlovodíků z benzínové frakce |
| --- | --- |
| Rafinace | čištění a sušení recyklovaného plynu kerosinu do tryskových motorů vodíkové, inertní atmosféry dalších kapalných a plynných uhlovodíků |
| Chemický / petrochemický průmysl | snižuje kondenzační teplotu při sušení řady plynů a kapalin ( např. vodíku, dusíku, CCl4, sirovodíku, HCL, SO2, chladících prostředků, ezhylenu, benzenu, atd.) zkvalitňuje proces čištění plynů a tekutin ( např. odstraňování benzenu, toluenu a dalších aromátů od parafinické složky) čištění monomerů adsorpce a recyklace různých chemikálií (SO2, chloroformu, kyseliny octové, metanou a dalších rozpouštědel) |
| Technické plyny | sušení vzduchu na vstupu odstraňování uhlovodíků z kapalin sušení technických plynů ( vodík, dusík, argon) |
| Chlazení | vzhledem k vysoké kapacitě pro vodu a kyseliny se Silica gel používá k sušení chladících kapalin v automobilovém nebo komerčním průmyslu |
| Izolační sklo | Silica gel, popřípadě v kombinací s Davidsonovým molekulárním sítem zajišťuje maximální ochranu proti kondenzaci vody nebo uhlovodíků v různých klimatických podmínkách |